#include <SPI.h>

#include <Ethernet.h>

byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x44, 0x7A };// mac addres of arduino

byte ip[] = { 10,0,18,110 }; // ip address of arduino

byte server[] = { 193,136,63,5 }; //ip address of the server

Client client(server, 8080);

int analogPin=0;

float LHS; //Local humidity sensor

int sensor_number=8;

int min_value = 100;

int water=0;

int pump=1;

int fan=1;

int stand_by=0;

void setup()

{

pinMode(2, OUTPUT); //FAN

pinMode(4, OUTPUT); //PUMP

pinMode(7, INPUT); //WLS 1

pinMode(8, INPUT); //WLS 2

// start the Ethernet connection:

Ethernet.begin(mac, ip);

// start the serial library:

Serial.begin(9600);

// give the Ethernet shield a second to initialize:

delay(1000);

}

float getValue(String reply)

{

String startString = "Humidity Sensor Id: ";

int start = startString.length() ;

int finish = reply.indexOf(" %");

String roi = reply.substring(start,finish);

start = roi.indexOf(" "); start++;

String result = roi.substring(start);

char arrayOfChars[result.length()];

result.toCharArray(arrayOfChars, result.length());

float res = atof(arrayOfChars);

return res;

}

//Water Level Control:

String control_water()

{

String alarm;

int WLS1=0;

int WLS2=0;

WLS1=digitalRead(7);

WLS2=digitalRead(8);

if (WLS1==1)

{

alarm="Water level: OK";

water=1;

}

else

{

if (WLS2==1)

{

alarm="Water level: 1st Water Level Alarm";

water=1;

}

else

{

alarm="Water Level: WARNING: Fill up the water!";

water=0;

}

}

WLS1=digitalRead(2);

WLS2=digitalRead(7);

return (alarm);

}

void loop()

{

float LHS=0;

float value=0;

String alarm;

String reply;

String s1= "GET /eps/servlet/GetSensorData?id=C0" ;

String s2= "&value=&date=&submit=Get+Rel+Humidity+Data&client=auto HTTP/1.0" ;

while (1)

{

stand_by=(pump&fan&water);

LHS = analogRead(analogPin)/ 10.23;

min_value = LHS;

if (client.connect())

{

Serial.println("connected");

// Make a HTTP request:

if (client.available())

{

for (int i=1; i<=sensor_number; i++)

{

client.println(s1+i+s2);

reply = client.read();

if (reply==!("No data available"))

{

value = getValue(reply);

if (min_value > value) min_value = value;

}

}

}

else

{

// if no connection with the server

Serial.println("connection failed");

value=min_value;

}

//Humidifier Control:

if( value>70 )

{

client.println("WARNING: Humidity Level Critical High!");

if(stand_by==0)

{

digitalWrite(2, LOW); // Deactivate FAN

int fan=1;

digitalWrite(4, LOW); //Dectivate Pump

int pump=1;

}

}

if( value>55 )

{

client.println("Humidity Level is above 55%");

if(stand_by==0)

{

digitalWrite(2, LOW); // Deactivate FAN

fan=1;

digitalWrite(4, LOW); //Deactivate Pump

pump=1;

client.println("Humidifier OFF");

}

if( value<40 )

{

client.println("WARNING: Humidity Level Critical Low!");

if(stand_by==1)

{

digitalWrite(2, HIGH); // Activate FAN

int fan=0;

digitalWrite(4, HIGH); //Activate Pump

int pump=0;

}

if( value<45 )

{

client.println("Humidity Level Under 45%");

if(stand_by==1)

{

digitalWrite(2, HIGH); // Activate FAN

int fan=0;

digitalWrite(4, HIGH); //Activate Pump

int pump=0;

}

}

// Water level message

alarm = control_water();

client.println(alarm);// ??? cliente.write()

}// if available

} // if do connect

// if the server's disconnected, stop the client:

if (!client.connected())

{

Serial.println();

Serial.println("disconnecting.");

//client.stop();

}

}

delay(1000);

}

}